## Slide 1: メガネふきロボットを つくろう
PCN ( http://pcn.club/ ) & IchigoJam ( http://ichigojam.net/ )
ver.20170802

## Slide 2
講座3a : IchigoJamの準備

## Slide 3
講座3b : IchigoJam拡張 -1-

## Slide 5: IchigoJamをかくちょう！

## Slide 6
復習・やくそく
電気は、プラス（＋）からマイナス（ー）に流れる。
プラス（＋）
VCC / ブイシーシー
色：赤色
マイナス（ー）
GND / グランド
色：黒色
さしこみ先は、黒いソケットへ （丸いあなではないよ）

## Slide 7: かくちょう１： サーボをつなごう

## Slide 8
用意しよう
サーボ モータ
(SG-90)
ジャンパワイヤー 「オス + オス」
ポイント：サーボホーン（はね）を、サーボモータに手でさしこもう
サーボホーンの形は、どれでもOKだよ
ぐるっと、手でいっしゅう回すとこわれちゃうぞ
赤色（＋用）
黒色（ー用）
白色
サーボ ホーン（はね）

## Slide 9
5V
CN3
CN5
GND
CN3下から４番目
OUT5
PWM 5,<スウジ>
数字指定で決められた角度
サーボーを動かす
右に、真ん中に
PWM 5,60
PWM 5,145
（ <スウジ> は 60から230 ）

## Slide 10: 10 PWM5,230:WAIT60 20 PWM5,60:WAIT60 30 GOTO10 RUN
いったりきたり

## Slide 11: かくちょう１ (2)： LEDをふやそう

## Slide 12
用意しよう
LED（赤色）
ジャンパワイヤー（赤）
メス + オス
ジャンパワイヤー（黒）
メス + オス
ポイント：LEDは、左右の足のながさちがう！
短い足をGNDにつなぐ

## Slide 13
OUT3
CN4
下から４番目
CN3のGND
上から７番目
OUT 3,1
OUT 3,0
つけて
けして
短いあしを、
黒ケーブルに！
CN4
CN3
GND
さしこむ

## Slide 14
講座3c : IchigoJam拡張 -2-

## Slide 15: かくちょう２： ひかりセンサーをつなごう

## Slide 16
用意しよう
光センサー
ジャンパワイヤー 「オス + オス」
ポイント：光センサーは、左右の足のながさちがう！
短い足をGNDにつなぐ
ていこう は、配線の方向なし。足をまげる
ていこう
（10kオーム）
赤色（＋用）
黒色（ー用）
はい色
ブレッドボード

## Slide 17
?ANA(2)
あかるいほどちいさい
くらいとひかる
プログラム
10 LED ANA(2)>500
20 ?ANA(2)
30 GOTO 10
RUN
GND
下から７番目
IN2
上から４番目
VCC
CN4
さしこむ
短いあしを外

## Slide 18: ブレッドボード
1 2 3
1 2 3
つながってる
つながっていない
電子パーツの接続を、簡単におこなうボード
各ホール（穴）は、内部でタテに接続されている。
ヨコの接続は、ない。

## Slide 19
光センサー、サーボモーター、LED

## Slide 20
講座4a : メガネ拭きロボット

## Slide 21: めがねふきロボット

## Slide 22: メガネがくもってイライラ ↓ めがねふきロボット

## Slide 23: だれのどんなイライラ？ どんなどうぐでかいけつする？

## Slide 24: → ねこがトイレにいくと通知してくれるロボ http://fukuno.jig.jp/1518
ねこがちゃんとトイレにいったかがわからない
IchigoJam と きょりセンサーを使用

## Slide 25: ロボットとは？
しげき / IN | かんがえる / プログラム | アクション / OUT
明るさ（光センサー） |  | うで（サーボ）
かんかく（ボタン） | CPU | かお（がめん）
かたむき（ボリューム） |  | こえ（音）
暑さ（温度センサー） |  | 通知（ネット）

## Slide 26: じゆうじざい

## Slide 27: カトラリー カード （ロボット用）

## Slide 29
10 IF ANA(2)>500 LED1
20 IF ANA(2)<=500 LED0
30 GOTO10

## Slide 30: メガネかけてる人 の メガネくもってイライラ？ めがねふきロボットでかいけつ！

## Slide 31: だれのどんなイライラ？ どんなどうぐでかいけつする？ つくったもののメモ
レポート

## Slide 32: こうさくタイム

## Slide 33: IchigoJam x 工作キット オリジナル・めがねふきロボット つくろう！！

## Slide 34
講座5a : 作品 発表タイム

## Slide 35: はっぴょうタイム

## Slide 36: だれのどんなイライラ？ どんなどうぐでかいけつする？ つくったもののメモ かんそうとかいぜんてん
レポート

## Slide 37
すべてのこどもたちに
プログラミングを
http://pcn.club/